http://www.traktorzetor.wbs.cz/

Zetor 25 A, K

Schéma zapojení přídavného rozvaděče hydrauliky

pro další pracovní válce

Zapojíme-li přídavný rozvaděč podle schématu vytvoříme dva samostatné pracovní okruhy s jedním  čerpadlem. Z čerpadla jde tlakový olej do obou rozvaděčů současně a vrací se odpadním potrubím zpět do skríně hydrauliky, ze které je opět nasáván čerpadlem.

Chceme-li, aby fungoval okruh na zvedání ramen hydrauliky, vyřadíme okruh přídavného rozvaděče pomocí záchytu páčky rozv. v poloze Z, tím uzavřeme tlakový kanál přídavného okruhu. Tlakový olej bude působit pouze na pístnici ramen hydrauliky.

V případě, že chceme používat přídavný rozvaděč, např. na zvedání korby valníku, Vyřadíme okruh zvedání ramen uzavřením tlakového kanálu. To učiníme přesunutím páky zvedání ramen mezi polohu N a Z. Tlakový olej bude nyní působit jen na  majler.

V žádném případě nesmíme uzavřít oba tlakové kanály současně, doslo by k poškození čerpadla hydrauliky!!!!